## A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1  Identifikační údaje

A.1.1  Údaje o stavbě

a) Název stavby:		         	Zastřešení terasy

b) Místo stavby:		         	Klentnice

Parcela číslo:		               	174/1, 174/6

Katastrální území:	                         	Klentnice

Vlastník parcely: 		          	174/1 – Obec Klentnice č.p. 24, 692 01 Klentnice

174/6 – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

c) Předmět projektové dokumentace:      	PD pro stavební povolení

A.1.2  Údaje o stavebníkovi

Stavebník:		                 	Obec Klentnice, č.p. 24, 692 01 Klentnice

A.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) Zpracovatel projektové dokumentace:	Ing. Josef Vaškovič – projekční a stavební kancelář

Dolní Věstonice 2, 621 29  Dolní Věstonice

IČO: 704 79 712

b) Hlavní projektant:			Ing. Josef Vaškovič

AO: ČKAIT 1004530 - autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

c) Projektanti jednotlivých částí PD:	- stavební část: Libor Beňa, Morávky 1441, 691 02  Velké Bílovice

A.2  Seznam vstupních podkladů

- Polohopisné zaměření stávajícího pozemku

- snímek z katastrální mapy pozemku

- požadavky investora

A.3  Údaje o území

- rozsah řešeného území

Zastřešení terasy se bude nacházet v zastavěné lokalitě obce Klentnice, na parc.č. 174/1 a 174/6 v k.ú. Klentnice. V katastru nemovitostí je pozemek zapsán jako zastavěná plocha a nádvoří. Stávající terasa je momentálně nevyužita a přes stávající teracovou dlažbu zatíká do místností pod terasou. Zastřešením terasy dojde k odstranění tohoto problému a vznikne další místnost pro stávající kulturní dům.

Na základě požadavků investora byla zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení „Zastřešení terasy“ v Klentnici, která řeší požadavky investora pro komerční účely využití kulturního domu.

b)    údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné   území, záplavové území)

Stavba se nachází v památkově chráněném území.

c)     údaje o odtokových poměrech

Dešťové vody ze stavby budou svedený stávajícím způsobem na terén.

d)   údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas

Stavba je navržena v souladu s platným územním plánem obce Klentnice.

e)  údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo    územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací

Vzhledem k dané stavbě je potřeba před vydáním stavebního povolení vydat příslušným stavebním úřadem územní souhlas.

- údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

# Zastřešení terasy se bude nacházet v zastavěné lokalitě obce Klentnice, na parc.č. 174/1 a 174/6 v k.ú. Klentnice. Jedná se o nástavbu nad stávající terasou v rámci zastavěné plochy KD. V katastru nemovitostí je pozemek zapsán jako zastavěná plocha a nádvoří.

g)  údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Projektová dokumentace bude projednána s dotčenými orgány státní správy, správci a majiteli inženýrských sítí, s vlastníky pozemků, veřejnoprávními orgány a organizacemi, kterých se stavba dotýká. Jejich požadavky budou splněny při realizaci.

h)  seznam výjimek a úlevových řešení

Netýká se.

i)   seznam souvisejících a podmiňujících investic

Požadavek na částečné financování z dotačního titulu.

j)   seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

- parcelní číslo 174/1 – zastavěná plocha a nádvoří

- parcelní číslo 174/6 – zastavěná plocha a nádvoří

A.4  Údaje o stavbě

a)    nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o nástavbu a zastřešení terasy k stávajícímu kulturnímu domu.

b)    účel užívání stavby

Jde o objekt pro komerční účely.

c)    trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

d)   údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Objekt kulturního domu je památkově chráněný a nachází se rozsáhlém chráněném území.

- údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících

bezbariérové užívání staveb

Neřeší se, pro provoz navrženého objektu není požadováno bezbariérové řešení.

f)     údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývající z jiných právních předpisů

Netýká se.

g)    seznam výjimek a úlevových řešení

Bez požadavků.

h)    navrhované kapacity stavby

zastavěná plocha celkem:                	    55,87 m2

obestavěný prostor celkem:                170,67 m3

užitná plocha:			   53,30 m2

počet funkčních jednotek:		     1

počet uživatelů / pracovníků:                  20 osob / 0 pracovníků

i)     základní bilance stavby

potřeby a spotřeby médií a hmot: potřeba a spotřeba odpovídá běžným standardům objektů stejného rozsahu

hospodaření s dešťovou vodou: dešťová voda objektu bude přes žlaby a svody svedena na teren.

celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí: celkové produkované množství a druhy odpadů (emisí) odpovídá předepsaným normám a vyhláškám pro objekty, určených pro komerční účely

třída energetické náročnosti budovy: třídu určuje průkaz energetické náročnosti budovy, který hodnotí veškeré energie potřebné pro provoz budovy (tedy energie na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, úpravu vzduchu větráním a klimatizací a na osvětlení). Posuzovanou budovu zařadí do jedné ze sedmi tříd (A až G) od "mimořádně úsporné" (A) až po "mimořádně nehospodárnou" (G). Požadavky na energetickou náročnost budovy splňují budovy zařazené do tříd A až C. Budovy s vyšší energetickou náročností jsou považovány za nevyhovující.

j)     základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

předpokládané zahájení realizace stavby		09/2014

předpokládané ukončení realizace stavby		12/2014

Stavba není členěná na etapy.

- orientační náklady stavby

předpokládané náklady na stavbu

A.5  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Objekt je členěn na jeden stavební objekt - SO 01 kulturní dům a nemá žádné členění na technické nebo technologické zařízení.